Ausschreibungstext: Sechseck-maschige Gabionen

LV iGGgab MVS sechseck-maschige Gabionen

Vorbemerkungen:

Erdarbeiten sowie das Erstellen von Nachweisen für die innere und äußere Standsicherheit und Ausführungszeichnungen werden gesondert vergütet. Die Angaben für Größe z.B. 1,0 x 1,0 x 1,0 m oder 1,0 x 0,5 x 0,5 m, Gesteinsart und Gesteinsherkunft sowie evtl. Fugenausbildung und Fugenverlauf beziehungsweise die Neigung zum Hang und Fundamentierung aus Mineralgemisch oder Beton C 16/20 (Dicke, Breite, ggf. Verdichtungsgrad usw.) sind vom Ausschreibenden je nach Ausführungsart einzusetzen. Für Gabionenbauwerke können auf Wunsch Standsicherheitsnachweise erbracht werden, wenn Bodenkennwerte und Auflasten vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Pos. 1.1: Prüffähigen Standsicherheitsnachweis:

Prüffähigen Standsicherheitsnachweis (statische und hydraulische Berechnung) für das Bauwerk aufstellen.

1 x Pauschal                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.2: Ausführungszeichnung:

Ausführungszeichnung für das Bauwerk aufstellen.

1 x Pauschal                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.3: Sechseck-maschige Gabionen:

Drahtschotterkörbe iGGgab MVS aus mehrfach gedrilltem, sechseck-maschigem Stahldrahtgeflecht liefern und einbauen.

Randeinfassung mittels verstärkten Drahten. Trennwände im Abstand von 1 m sowie Verbindung der Behälter untereinander im Maschenabstand nach Herstellerangaben.

Montage gemäß der Aufbauanleitung des Herstellers.

Material:

Draht- Ø: 3 mm

Randdraht-Ø: 3,9 mm

Beschichtung: 5 % Zink, 95 % Aluminium nach DIN EN 10244-2

Maschenweite: 8 x 10 cm

Zugfestigkeit (Geflecht): mind. 60 kN / m

Bindedraht-Ø: 2,4 mm

Füllmaterial:

Frost-, witterungs- und druckbeständiger Naturstein (Art: ...........1 Herkunft: ..........1 Größe: 150/250). Den Rest des Korbes mit gebrochenem Gestein der gleichen Art und Herkunft (Größe: ............1) hohlraumarm verfüllen.

Die Oberfläche im Bereich des Deckels ist zur Vermeidung von Hohlraumbildung und nachträglicher Setzung mit einem feinkörnigen Material auszugleichen. Diese Ausgleichsschicht muss leicht überhöht sein, um weitere Setzungen ausgleichen zu können und um die Kräfte auf die Füllung des darunter liegenden Korbes zu übertragen. Die Körnung des Materials ist auf die Körnung der Füllung abzustimmen (z.B. Splitt 32/56 mm).

Fugenverlauf und Mauerwerksart:

Front- und Ansichtsseiten sind trockenmauerartig aufzusetzen

Mauerwerksart: Bruchsteinmauerwerk

Abmessung:

L x B x H: ..............................1

Höhe der Mauer über ...................1

Neigung zum Hang ca. .....................1

Die örtlichen Verhältnisse sind vom AN zu überprüfen.

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de			      	          oder gleichwertig

............1 Stück            Einheitspreis ............. €             Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.4: Gabionentrennlage

An der Rückseite des Bauwerkes ist ein filterstabiles Geotextil aus unverrottbarem Material als Trenn- und Filterelement anzubringen.

Hinterfüllung der Gabionenwand aus geeignetem Verfüllmaterial gem. ZTVE StB und dem „Merkblatt über Stützkonstruktionen aus Betonelementen, Blockschichtungen und Gabionen 2003“.

Material: iGGgab Gabionentrennlage 80 g/m², 14 kN/m

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de			      	          oder gleichwertig

............1 Stück            Einheitspreis ............. €             Gesamtpreis ............. €

Eventualpositionen / Zulagepositionen mit besonderer Vergütung zu Pos. 1.3:

Pos. 1.5: Eckausbildung

Ausbildung von 90° Innenecken.

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Ausbildung von 90° Außenecken.

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

1 = Wert ist vom Auftraggeber einzusetzen